Příloha č.1   Nejvyšší  přípustné  hodnoty  znečištění  dovážených  koncentrovaných  odpadních vod

| Ukazatel znečištění | Jednotka | Limitní hodnoty – max. |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | mg/l | 15 000 |
| CHSKcr | mg/l | 30 000 |
| NL | mg/l | 5 000 |
| RL | mg/l | 5 000 |
| N – NH4+ | mg/l | 150 |
| Ncelk | mg/l | 200 |
| Cl | mg/l | 300 |
| SO4-2 | mg/l | 200 |
| CN- celk | mg/l | 0,20 |
| Pcelk | mg/l | 30 |
| EL | mg/l | 100 |
| NEL | mg/l | 15 |
| C10-C40 | mg/l | 15 |
| PAL-A | mg/l | 15 |
| Fenoly | mg/l | 100 |
| Hg | mg/l | 0,01 |
| Cd | mg/l | 0,05 |
| Crcelk | mg/l | 0,10 |
| Cu | mg/l | 0,50 |
| Pb | mg/l | 0,10 |
| As | mg/l | 0,05 |
| Se | mg/l | 0,01 |
| Ni | mg/l | 0,10 |
| Zn | mg/l | 2,00 |
| Ag | mg/l | 0,10 |
| Be | mg/l | 0,001 |
| Ba | mg/l | 0,50 |
| Mo | mg/l | 0,01 |
| V | mg/l | 0,01 |
| Sn | mg/l | 0,01 |
| Tl | mg/l | 0,01 |
| B | mg/l | 0,80 |
| AOX | mg/l | 0,20 |
| PCB | mg/l | 0,0001 |
| PAU | mg/l | 0,002 |
| TOL | mg/l | 0,20 |

Pozn.: Kontrolu dodržování limitů provádí na základě smlouvy uzavřené s  dovozcem koncentrovaných  odpadních  vod  výhradně  provozovatel  ( resp. vlastník )  kanalizace

# Druhy dovážených odpadních vod: - odpadní  vody ze žump